Měření délky

Měřidla délky

Určující prvky délkového měřidla jsou:

- stupnice

- rozsah stupnice

- nejmenší dílek stupnice

Měřidlo délky volíme podle toho, jak velký předmět měříme a s jakou přesností máme měřit.

Druhy měřidel: krejčovský metr, dřevěný metr, mm měřítko, pásmo, posuvné měřítko, mikrometr.

Zdroj: http://ucivozs.sweb.cz/102_soubory/image011.gif

Pravidla správného měření:

- výběr vhodného měřidla

- měřidlo těsně přiléhá k měřenému tělesu a neodchyluje se nikde od měřené vzdálenosti

- pečlivé nastavení počátku měřidla

- na stupnici měřidla se díváme kolmo

Přesnost měření

Čím je stupnice měřidla jemnější (tj. nejmenší dílek je co nejmenší) tím přesněji můžeme měřit. Podle zvoleného měřidla výsledek měření zaokrouhlujeme vždy na celý počet nejmenších dílků. To může způsobit, že mezi výsledkem měření délky a skutečnou délkou dojde k odchylce měření.

Největší možnou odchylkou měření při správném měření je tzv. maximální odchylka měření.

Je to vždy polovina nejmenšího dílku stupnice.

Více měření

Vedle chyby, kterou způsobuje přesnost měřidla, můžeme udělat při měření další chyby (nevhodné měřidlo, nepozornost při odečítání, porušení pravidel pro správné měření).

Abychom se vyvarovali při měření těchto chyb, provádíme raději několik měření.

Výsledek, který se nejvíce blíží skutečnosti, získáme jako aritmetický průměr ze všech měření.

Jak postupujeme při měření

- Vybereme vhodné měřidlo. Podíváme se, jaký má rozsah, tzn. jaká největší délka se s ním dá naměřit. (např. sešit měříme pravítkem, lavici skládacím metrem, rozměry hřiště pásmem)

- Zjistíme, jaký je nejmenší dílek.

- Měřidlo musí přiléhat k měřené věci (pokud např. měřím látku, je nutné, aby byla vyrovnaná a ne zkroucená)

- Měřidlo nastavíme přesně na začátek.

- Odečteme délku – na stupnici se díváme kolmo.

Jednotky měření

Podle toho, co měříme a jaké použijeme měřidlo, zapisuje délku v příslušných jednotkách měření.

Otázky:

1) Doplň do vět jednotku:

- Délka úsečky v sešitě byla 6,5 _______

- Radek naměřil šířku lavice 4,5 _______

- Místnost byla široká 5,6 __________

- Tloušťka knížky byla 14 _________

- Ze Lhotky do Jaroměřic je třeba ujet 67 __________

- Skříň byla vysoká 1,8 _________

2) Jaké měřidlo použiješ na změření:

- rozměrů hřiště: ____________________________________________________

- rozměrů dveří: ____________________________________________________

- tloušťky plechu: ____________________________________________________

- výšky skleničky: ____________________________________________________

- rozměrů pokoje: ____________________________________________________

3) Doplň vhodné jednotky délky:

- Věž kostela sv. Bartoloměje v Plzni, která je v České republice nevyšší, má výšku 102 ______.

- Dálnice z Prahy do Brna je dlouhá asi 200 ______.

- Hlavička špendlíku má průměr asi 1 _____.

- Fotbalový míč má průměr asi 22 _____.

4) Kamila měřila délku pokoje 4 m 34 cm. Naměřenou hodnotu zapsala. Vysvětli chyby, které udělala Kamila v jednotlivých zápisech a dopiš je vedle:

- d = 4,34	chyba: _________________________________________________________________

- d = 4,44 m	chyba: _________________________________________________________________

- d = 4,34 cm	chyba: _________________________________________________________________

- d = 4,34 m	chyba: _________________________________________________________________

Triky při měření délky

- Obvod plechovky – Vezmu si papírový proužek, otočím kolem plechovky a udělám si značku. Změřím potom délku proužku ke značce.

- Výška skleničky – skleničku postavíme na hranu stolu a shora položíme např. knihu. Potom změříme výšku.

- Průměr míčku – Míček dáme mezi dva kvádry a změříme vzdálenost.

- Průměr provázku – Provázek namotáme na tužku (uděláme závity jeden vedle druhého), změříme délku namotaného provázku a spočítáme závity. Naměřenou délku vydělíme počtem závitů.

- Tloušťka jedné stránky – Vezmeme například 50 stránek a změříme tloušťku pravítkem. Naměřenou délku vydělíme počtem stránek.