Tlaková síla podložky, tahová síla a třecí síla

Na všechna tělesa působí gravitační síla.

Tělesa přesto nepadají až ke středu země, protože jim v tom brází stůl, podlaha, silnice, země.

Této síle, která působí proti gravitační se říká:

Tlaková síla podložky

zdroj: http://moodle2.gymcheb.cz/pluginfile.php/9348/mod_page/content/1/Fyzika7/kniha.jpg

Místo slova „podložka“ budeme používat to, co opravdu v dané chvíli brání gravitaci – v obrázku nahoře to byla tlaková síla stolu, jindy to bude podlaha, jindy židle, chodník, země.

Tlaková síla je stejně veliká, jako gravitační, protože:

(zdroj: http://img.aktualne.centrum.cz/38/29/382964m-lustr-gioiello.jpg)

- kdyby byla větší, byl by to nesmysl – předmět by se od podložky vznesl vzhůru.

- kdyby byla menší, pak by gravitační síla vyhrála a těleso by se pohybovalo směrem dolů – skrze podložku. (Toto již nesmysl není, z tohoto důvodu plno věcí praská, židle se zlomí, stůl se rozlomí, silnice prolomí...)

My však budeme počítat se situacemi, ve kterých je podložka dostatečně silná, aby dané těleso udržela.

Tato tlaková síla souvisí se soudržností atomů v dané podložce.

Tahová síla

Podobně to platí pro zavěšená tělesa – těm brání v pádu na zem právě zavěšení na nějakém provazu, niti, poté mluvíme o tahové síle.

Úkol: (zdroj: http://www.vletectvi.cz/wp-content/uploads/1_011.gif)

Popiš 4 síly, které působí na letadlo:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

Úkol:  - u všech příkladů zapiš měřítko, vše rýsuj.

1. Zakresli všechny síly, které působí na panel zavěšený na jeřábu, panel váží 1,8 tun.

2. Zakresli všechny síly, které působí na dům o hmotnosti 560 tun.

3. Zakresli všechny síly, které působí na mouchu ve vzduchu o hmotnosti 8 g.

Třecí síla

- působí vždy proti pohybu tělesa. U pevných těles vzniká při posunování tím, že nerovnosti obou ploch, které o sebe třou, do sebe zapadají a jednotlivé výstupky se lámou. Tělesa se obrušují – opotřebovávají.

Rozlišujeme 2 druhy tření:

- smykové: 	závisí na hmotnosti tělesa a na kvalitě styčných ploch (jak moc hladké jsou ty dvě plochy, které 
o sebe třou). Nezávisí však na velikosti ploch, které o sebe třou!!!

- valivé:	je mnohokrát menší než smykové, vzniká při kutálení, převalování, převracení těles. Využívají ho např. popeláři, kteří popelnici netáhnou smykem, ale valí po hraně.

Kuličková a válečková ložiska velmi snižují tření při otáčivém pohybu. Tvoří je dva kovové prstence, mezi nimi jsou ocelové kuličky nebo válečky.

Užitečné tření - je podmínkou pohybu – proto mají pneumatiky drsný povrch, stejně tak podrážky, v zimě se sypou silnice pískem, brzdy na kole jsou z gumy…

Škodlivé tření – je překážkou pohybu, zmenšujeme ho vyhlazením ploch, mazáním různými oleji a vazelínou a používáním ložisek. Např. se mažou středy u jízdních kol, panty u dveří.

V kapalinách a plynech se setkáváme s tzv. odporem prostředí. Je to něco jako tření, ale tělesa ve vzduchu nebo vodě třou právě o ten vzduch či vodu. Tento odpor lze zmenšit vhodným tvarem toho tělesa. Mluvíme o tzv. aerodynamickém tvaru. Tento tvar má např. letadlo, raketa, loď, ryby, ptáci, prostě všechna tělesa, která se pohybují ve vodě nebo ve vzduchu.