Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

Hydrostatický tlak

- vzniká pod hladinou kapaliny díky gravitační síle-

Značí se: 	ph

Jednotka: 	Pa

Tlak pod hladinou (tedy hydrostatický tlak) závisí na:

- hustotě kapaliny (ρ)

- gravitaci (g)

- hloubce (h)

Vzorec:

ph = h.ρ.g

Pozn.: 	hustota vody je 1000 kg/m3

hustota mořské vody je 1030 kg/m3

S velkým tlakem pod vodou musí počítat konstruktéři ponorek, skafandrů apod.

Živočichové na dně jsou tomuto tlaku přizpůsobeni.

Hydrostatická tlaková síla

Pokud (hydrostatický) tlak působí na plochu, hovoříme o (hydrostatické) síle.

Platí to však i pro „normální“ tlak, proto je slovo hydrostatický v závorce.

Fh = h.ρ.g.S

- (Hydrostatický) tlak – souvisí s hloubkou.

- (Hydrostatická) tlaková síla – souvisí s tlakem a s plochou, na kterou ten tlak působí.

Značí se: 	ph

Jednotka: 	Pa

Hydrostatický paradox

Ve vzorci pro výpočet hydrostatického tlaku není nikde objem kapaliny! To znamená, že na něm nezáleží. Záleží jen na hloubce (a hustotě a gravitaci, ale většinou se bavíme o vodě a o planetě Zemi)

Na dně těchto nádob je stejný tlak. Protože je dno ve stejné hloubce – h.

Blaise Pascal předvedl v 17. století pokus, kdy do sudu plného vody zavedl dlouhou trubici z okna, do té nalil několik litrů vody a tlak vody sud roztrhal.

Spojené nádoby

- nádoby různých tvarů dole spojené. Výška hladiny je ve všech nádobách stejná.

Využití:

konev:								záchod:

rozvod vody:							ve stavebnictví: