Měření el. proudu a napětí

- Elektrický proud měříme ampérmetrem.

- Elektrické napětí měříme voltmetrem.

V dnešní době se však využívá přístor, který dokáže měřit proud, napětí a další veličiny – multimetr.

Tím, že dokáže multimetr měřit tolik veličin, se stává ze začátku poněkud nepřehledným, přestože má svoji logiku:

- Nejdříve se musíte orientovat v barevném značení.

- Poté v číslech – každé číslo udává maximální rozsah, do kterého multimetr v daném natočení měří.

- Je vhodné tento rozsah měnit, neboť se tím mění přesnost měření.

Na multimetru vyznač šipkou do obrázku:

Toto je displej:

Zde se měří střídavé napětí:

Zde se měří stejnosměrné napětí:

Zde se měří hodnota el. odpor:

Zde se měří el. proud:

Zde je multimetr vypnutý:

Sem se zapojuje jeden kabel:

Sem se zapojuje druhý kabel:

Zde se pípáním detekuje zkrat:

Ukaž, kde bys co měřil:

1,1 A:

0,2 V:

4,5 V:

315 V střídavé:

1 MΩ:

5 mV:

1000 V:

Školní multimetr je chráněn proti špatnému zacházení pojistkou – když jím začne téci velký proud a mohl by se poškodit, tak se přepálí pojistka, multimetr se vypne a bude fungovat až po výměně pojistky za novou.

Pokud chceme měřit proud:

schematická značka:

- multimetr nastavíme na měření proudu

- multimetr zapojíme DO OBVODU – to znamená, že musíme obvod PŘERUŠIT v místě, kde měříme elektrický proud a k těmto dvoum přerušeným koncům vodiče připojíme multimetr

Pokud chceme měřit napětí:

schematická značka:

- multimetr nastavíme na měření napětí

- multimetr zapojíme NA SOUČÁSTKU – to znamená, že obvod NEPŘERUŠÍME, prostě se „napíchneme“ na součástku, jejíž napětí chceme měřit

Pozn.:

opraváři přístorojů, když hledají chybu, využívají tedy samozřejmě (kromě jiných technik) právě měření napětí, při kterém nemusí nic přestřihávat, přerušovat, prostě připojují dva hroty voltmetru na různá místa v obvodu a hledají, kde je špatné (většinou nulové – žádné) napětí.