Elektrický odpor

Všechny součástky mají tzv. elektrický odpor. Je to fyzikální veličina, která určuje, jak dobře daná látka vede elektrický proud.

Značka: R

Základní jednotka: Ω (ohm)

(a samozřejmě kΩ, mΩ, MΩ atd.)

Odpor si můžeme představit jako překážku v řece (řeka – elektický proud, proud volných elektronů).

Součástka, která má za úkol „mít elektrický odpor“ se nazývá rezistor.

Rezistory se dělí:

- buď s přesně danou hodnotou (100 Ω, 1 kΩ, 500 kΩ apod.)

- nebo se dá jejich velikost měnit otáčením či posouváním jezdce – těm se pak říká potenciometry nebo reostaty (je mezi nimi jemný rozdíl, reostat má dva vývody, potenciometr tři)

Rozdíl mezi rezistorem a potenciometrem:

| rezistor (zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Resistors-photo.JPG/220px-Resistors-photo.JPG) má pevně danou hodnotu odporu | potenciometr (zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Potentiometer.jpg a http://www.boiledbeans.net/wp-content/uploads/2012/10/494f0dadc1cc435356c6da9c5301ef28.jpg ) jeho hodnota se může měnit otáčením nebo posouváním |
| --- | --- |
| (zdroj: http://fyzweb.cz/odpovedna/img/rezistor.gif) | (zdroj: http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/fyzika/Reostat_html_2bff122.png) prý již nepoužívaná schématická značka potenciometru: (zdroj: http://www.aholubi.org/clanky/optopotak_lesnihu/pot_znacka) |

Potenciometry dobře znáte – užívají u elektronických přístrojů všude tam, kde něco měníme otáčením nebo posouváním, příklady:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Čím větší odpor, tím menší proud.

Elektrický odpor totiž prostě klade elektrickému proudu... odpor.

Vodiče a izolanty

Látky dělíme podle toho, jak dobře vedou elektrický proud na vodiče a izolanty.

- Vodiče mají malý elektrický odpor – dobře vedou elektrický proud

- Izolanty mají velký elektrický odpor – špatně vedou (resp. nevedou) elektrický proud.

(Ve skutečnosti při velkém napětí (tisíce a miliony voltů) vede všechno, ale bavíme se o velikostech napětí maximálně 230 V.)

Doplňte tabulku pomocí pokusů:

| Vodič | Izolant |
| --- | --- |

Která nekovová látka vede elektrický proud? ________________________________________

Proč vlastně izolanty nevedou a vodiče vedou?

Souvisí to s tím, že izolanty mají málo (nebo žádné) volných elektronů, kdežto vodiče jich mají dostatek.

Využití

Využití vodičů:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Využití izolantů:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Polovodiče

mají proměnlivý odpor, který závisí na teplotě
Důležitá vlastnost polovodičů – s rostoucí teplotou klesá jejich elektrický odpor.

Využití – ve všech moderních přístrojích, mikroprocesory, mobily...

Nejznámější polovodičové prvky:	- germanium (Ge)
					- křemík (Si)

Pozn.: Silicon Valley (česky Křemíkové údolí) je nejjižnější část sanfranciského pobřeží v Severní Kalifornii ve Spojených státech amerických. Název pochází z roku 1971, kdy v americkém časopise Electronic News začala vycházet týdenní rubrika „Silicon Valley USA“ od Dona Hoeflera o velké koncentraci společností zabývajících se křemíkovými mikročipy a počítači. Samotné Silicon Valley se skládá z 19 sídel. 
Nejznámější firmy v oblasti: Adobe Systems, AMD, Apple Computer, Cisco Systems, eBay, Electronic Arts, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Logitech, Maxtor, nVidia, Oracle, Sun Microsystems, Yahoo!