Ohmův zákon

- udává vztah mezi odporem (R), napětím (U) a proudem (I).

Pomocí 2 známých veličin umožňuje vypočítat třetí.

Popisují ho 3 vzorce pro výpočet tří veličin, pomůcka:

Zdroj: http://www.hranol.cz/storage/201103241151_ohmuv_zakon.jpg

Chceme-li vypočítat proud:

Chceme-li vypočítat odpor:

Chceme-li vypočítat napětí:

Stačí si tedy zapamatovat, že „U je nahoře“.

Ukázkový příklad:

Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 6 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami napětí 3 V.

R = 6 Ω				I = U/R

U = 3 V				I = 3/6

I = ? A				I = 0,5 A

Cívkou prochází elektrický proud 0,5 A.

Tepelné účinky elektrického proudu

Prochází-li vodičem elektrický proud, vodič se zahřívá.

Čím větší proud, tím víc se zahřívá.

To se nám někdy hodí a někdy nehodí.

Využití a rizika:

Kde využíváme ohřevu pomocí elektrického proudu:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Kde si musíme na ohřev pomocí elektrického proudu dávat pozor:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Jak se bráníme proti možnosti požáru vlivem elektrického proudu:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Uzemění

- vodivé spojení se zemí (prostě vezmete drát a zapíchnete ho do země)

Kde využijeme uzemění?

- hromosvody – svádějí elektrickou energii blesku do země

- uzemění elektrických zařízení – všechny spotřebiče, u kterých by hrozilo, že by se mohlo napětí dostat ne jejich kovové části, kterých se může člověk dotknout (kamna, velké stroje apod.) musí být uzeměny

- zařízení, kde dochází k tření – papírny, mlýny, čerpací stanice – jsou vodivě spojeny se zemí – uzeměny – zabraňuje to hromadění elektrického náboje, který by mohl způsobit výbuch

- při vystupování z auta – se vám může stát, že „dostanete ránu“ – třením pneumatik o silnici se auto a vy nabilo nábojem, který při dostoupnutí na zem (nebo při dotknutí se karosérie) ihned projde vašim tělem pryč

- cisterny - u cisteren s benzínem či naftou by mohl tento náboj způsobit výbuch, proto mají tato auta neustálé uzemění i z a jízdy – táhnout za sebou řetěz či gumový pásek protkaný kovovými vlákny