Magnetické pole vodiče, kterým prochází elektrický proud

Prochází-li vodičem elektrický proud, vzniká v jeho okolí magnetické pole.

To zjistil v roce 1820 Ampére, když nechal cívkou protékat elektrický proud a zjistil magnetické účinky cívky.

Magnetické pole existuje i okolo vodiče, který není smotán do tvaru cívky, ale cívka tyto magnetické účinky zesiluje.

Kvůli dalšímu zesílení magnetických účinků se do cívky ještě vkládá tzv. jádro – železná tyč.

Elektromagnet

Důležité je, že cívka má velmi podobné magnetické pole jako tyčový magnet – ale toto pole se dá navíc vypínat a zapínat – cívku lze tedy použít jako magnet – elektromagnet.

Síla magnetického pole cívky závisí na:

- velikosti protékajícího proudu (přímo úměrně)

- počtu závitů (přímo úměrně)

- použitém jádře (na jeho kvalitě)

Využití elektromagnetu:

Značka cívky:

Elektromagnetická indukce

Nyní víme, že procházející elektrický proud můžeme pomocí cívky přeměnit na magnetické pole.

Mnohem větší význam by však mělo, pokud bychom nějak dokázali pomocí magnetického pole vyrobit elektrický proud.

Jde to?

Jde, ale pokusem jsme zjistili, že aby v cívce vznikl elektrický proud, musíme v jejím okolí MĚNIT magnetické pole.

Měníme ho buď zasouváním a vysouváním magnetu, nebo mnohem lépe otáčivým pohybem.

Tomuto jevu říkáme elektromagnetická indukce.

Elektromagnetická indukce je fyzikální jev,

při kterém měníme magnetické pole v okolí cívky a tím v ní vzniká elektrický proud.

(vzniká = indukuje)

Je to naprosto zásadní jev, na jehož principu funguje výroba elektrického proudu v elektrárnách.

V elektrárnách se elektrický proud vyrábí v tzv. generátorech, což jsou obrovské cívky, které se otáčejí v magnetickém poli a tak vzniká elektrický proud.

V elektrárnách jimi otáčí turbína, do které je vháněna pod tlakem pára, která vzniká při ohřívání vody.

Elektromagnetickou indukci objevil r. 1831 Michael Faraday, objevil též magnetické siločáry.

Zařízení na výrobu elektrického proud – generátory – dělíme na:

- alternátory – vyrábějí střídavý proud

- dynama – vyrábějí stejnosměrný proud

Generátory (tedy alternátory i dynama) se skládají ze dvou základních částí  - statoru a rotoru:

Stator – je na místě, statický, nehýbe se – obsahuje magnet – zajišťuje magnetické pole

Rotor – otáčí se, rotuje ve statoru – obsahuje cívky, ve kterých vzniká elektrický proud