Transformátor

- zařízení, které slouží ke změně (transformaci – zvětšení či zmenšení) elektrického napětí.

Schéma:

- kolikrát více je závitů na druhé cívce, tolikrát větší je na ní napětí

- a naopak, kolikrát méně závitů je na druhé cívce, tolikrát menší je na ní napětí

S elektrickým proudem je to naopak – čím víc závitů, tím menší proud.

K činnosti využívají elektromagnetickou indukci.

Využití:

- nabíječky mobilních telefonů (z 230 V dělají 5 V)

- trafa na notebooky, klávesy, ...

- pro změnu napětí při rozvodu elektrické energie z elektráren:

elektrárny	       rozvodny	            přenosová 	transformovny	   distribuční	    rozvody

výrobci elektřiny 			soustava      			    soustava	    zákazníků

- vyrobí se 15 000 V

- transformuje se na 440 000 V nebo  220 000 V

- toto velmi vysoké napětí se přenáší

- poté se ve městech opět transformuje dolů na 230 V

Proč se přenáší tak vysoké napětí?

Protože se tak přenáší velmi malé proudy. A malý el. proud znamená malé zahřívání drátů – malé ztráty.

Elektromotor

- Již víme, že když protéká vodičem el. proud, vzniká v jeho okolí magnetické pole (vznikne elektromagnet).

- Dále víme, že dva magnety na sebe vzájemně působí magnetickou silou – přitahují se nebo odpuzují.

- Vezmeme-li tedy magnet a vodič, kterým protéká el. proud, budou na sebe působit:

Pokud dáme vodič, kterým prochází el. proud do magnetického pole, pohne se.

Toho se využívá u elektromotorů.

Elektromotor je opakem generátoru.

Generátor:		my točíme rotorem a on vyrábí el. proud

Elektromotor:		my dodáváme el. proud a on točí rotorem

Složení elektromotoru – velmi podobné jako u generátoru:

Stator – vytváří mag. pole

Rotor – do něj (do cívek v něm) pouštíme el. proud.

Využití:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________