Mechanická práce

- konáme ji, pokud např. tlačíme auto, táhneme sáňky, zvedáme cihlu.

Mechanická práce se koná, pokud my nebo nějaké těleso působí SILOU na jiné těleso a PŘEMÍSŤUJE ho po nějaké DRÁZE. Síla navíc musí působit ve směru dráhy.

Z toho plyne, že práci nekonáme, pokud:

- Nepůsobíme silou ve směru dráhy (když jdeme s batohem na zádech)

- Nepřemísťujeme těleso (např. když držíme v ruce činku)

Platí:

W = F . s

W 	– vykonaná práce (z angl. Work – práce)
F 	– působící síla (z angl. Force – síla)
s 	– dráha, na které síla působí  (není z angl., prostě s)

Jednotka:	1 J – joule [džaul]
Další jednotky:	1 kJ (1000 J), 1 MJ (1 000 000 J), 1 GJ (1 000 000 000 J)

Při výpočtu nezapomeňte převést sílu a dráhu na základní jednotky (na Newtony a metry).

Úkol: nakreslete obrázek, ve kterém znázorníte směr dráhy a směr působící síly, když jdeme s batohem na zádech:

Výkon

V praxi nás víc než vykonaná práce častěji zajímá výkon, což je práce za určitý čas.

Výkon se značí:	P (Power)
Základní jednotka: 1 W – 1 Watt 
Další jednotky:	1 kW = 1000 W (kilowatt)
			1 MW = 1 000 000 W (megawatt)
			1 GW = 1 000 000 000 W (gigawatt)
Vzorec pro výpočet výkonu:

W – vykonaná práce, t – čas, za který byla daná práce vykonána
Pro elektrický výkon máme jiný vzorec:

U – elektrické napětí, I – elektrický proud

Pokud známe výkon a čas, můžeme vypočítat práci pomocí upravené rovnice W = P.t
Proto se zejména v elektrotechnice používá jako jednotka místo joulů wattsekunda (W.s).
Častěji však W.h (watthodina) a nejčastěji kWh (kilowatthodina). (platí: 1 kWh = 1000 . 3600 = 3 600 000 J = 3,6 MJ)

Účinnost

Každý stroj, který koná nějakou práci, musí dostávat energii zvnějšku:

P1 – dodaná energie (tzv. příkon)	 		P2 – vyrobená (přeměněná) energie (výkon)

Účinnost udává poměr mezi výkonem a příkonem:

Základní jednotka: bez jednotky (je to poměr), příp. % (když se dané desetinné číslo vynásobí 100)

Ve stroji se vždy část dodané energie „ztratí“ – nejčastěji se přemění na teplo kvůli tření. Výkon je vždy menší než příkon a proto je výsledkem vždy číslo menší než 1 (nejméně 0), a proto se často uvádí v procentech.

Energie dodaná stroji musí být vždy větší než práce strojem vykonaná (v opačném případě bychom mluvili o tzv. Perpetuum mobile)
Perpetuum mobile (latinsky: věčně v pohybu. Česky také: Věčný stroj, samohyb) je hypotetický stroj, který pro svůj chod nepotřebuje žádný vnější zdroj energie. Obecně se předpokládá, že takový stroj nemůže existovat, neboť je to v rozporu s fyzikálními zákony. Takový stroj by totiž byl v rozporu buď s prvním nebo druhým termodynamickým zákonem. Realizace perpetua mobile je podle současného poznání stavu vesmíru vyloučena. Znamenala by zpochybnění základních fyzikálních zákonů, které jsou ověřeny jak vědeckými experimenty, tak několika staletími technické praxe.

Účinnost motorů: 20 – 40 %. Účinnost žárovky: 10 %. Rekordní účinnost přeměny sluneční energie v solárních článcích z roku 2009: 41,1 % (v roce 2008: 31 %)

# Text boxes

P1

P2

stroj