|  | Jaderná | Tepelná | Geotermální | Větrná | Vodní | Sluneční |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Co roztáčí turbínu? | pára | pára | pára | přímo vzduch | přímo voda | někdy pára |
| Jak se pára získá? | V jaderném reaktoru | V kotli, kde se něco spaluje | Hluboko v zemi díky rozehřátým horninám |  |  |  |
|  |  | Elektrickou energii můžeme získat přímo chemickou cestou. |

Zdroje elektrické energie

Princip získání elektrické energie je ve většině případů stejný – nějak musíme roztočit generátor.

Generátor roztáčí tzv. turbína.

Viz tabulka:

Jaderná elektrárna

Princip: 	Rozlišujeme dva okruhy: primární a sekundární.

V primárním okruhu se ohřívá voda v reaktoru (1), je vedena do parogenerátoru (2) a zpět do reaktoru. Nic jiného nedělá.

V sekundárním okruhu je jiná voda v parogenerátoru přeměněna na páru, tato pára roztáčí turbínu (4), která pohání generátor (5), který vyrábí el. energii. Pára je po průchodu turbínou ochlazována v chladících věžích (6), kondenzuje na vodu (část se ji vypaří – to je to, co stoupá z věží elektráren) a znovu je hnána do parogenerátoru.

Vidíme tedy, že voda, která proudí v sekundárním okruhu, nemá s radioaktivním jádrem nic společného.

Teplo v reaktoru získáváme díky jaderným reakcím.

Výhody: 	nevypouštějí škodlivé látky do ovzduší, velký výkon, relativně malá spotřeba paliva

Nevýhody: 	velké náklady na stavbu, dlouhá doba likvidace jaderných odpadů, nebezpečí radioaktivity

Jaderné elektrárny musí splňovat velmi přísné bezpečnostní podmínky, což však nemůže 100% zabránit vzniku havárií – zejména vlivem lidského faktoru.

V ČR máme dvě jaderné elektrárny – Dukovany a Temelín – vyprodukují 40% veškeré energie .

Tepelná elektrárna

Princip:	v principu je naprosto shodná s jadernou elektrárnou, rozdíl je pouze ve způsobu ohřívání vody.

Voda je zde ohřívána spalováním vhodného paliva – uhlí, plyn, ropa, biomasa.

Liší se tedy vlastně pouze primárním okruhem, sekundární je stejný.

Jsou významný zdrojem el. energie u nás.

Výhody: 	velký výkon

Nevýhody: 	znečištění životního prostředí

Geotermální elektrárna

Princip:	studená voda se přivede vrtem do podzemí do velkých hloubek na rozehřáté horniny, vyprodukovaná pára pak jiným vrtem stoupá vzhůru k zemi a roztáčí generátor. Po zkondenzování jde znovu do podzemí.

Výhody:	ekologicky čisté, nepotřebují palivo, proto ani neprodukují odpad, tiché, energii dodávají celoročně nezávisle na počasí

Nevýhody:	velmi drahá výstavba, využitelné jen v příhodných oblastech(Island)

Větrná elektrárna

Princip:	vítr roztáčí listy s lopatkami (to je přímo turbína)a ta pohání generátor

Výhody:	není produkován žádný odpad, nevyčerpatelný zdroj, relativně velký výkon

Nevýhody:	hluk, nestabilní zdroj (závislý na počasí), mění se vzhled krajiny

Vodní elektrárna

Princip: 	voda roztáčí turbínu a ta pohání generátor

Výhody:	nevyčerpatelný zdroj, neznečišťuje krajinu, neprodukuje odpad, jiné využítí – protipovodňová ochrana, rekreační využití

Nevýhody:	náročná výstavba,  nutnost zatopení území

V přímořských oblastech se přeměňuje také energie mořských vln nebo přílivu a odlivu.

Sluneční elektrárna

Princip:	rozlišujeme dva způsoby přeměny sluneční energie na elektrickou:

- přímá fotoelektrická přeměna pomocí speciálních článků

- ohříváním vody pomocí zrcadel

Výhody:	ekologicky šetrná k okolí, Slunce je nevyčerpatelný zdroj

Nevýhody:	závislá na oblačnosti, zatím malý výkon, neekologická výroba fotovoltaických článků, údržba článků (či zrcadel), musejí se dotovat penězi od státu