## Slide 1
VÝROBA ŽELEZA A OCELI

## Slide 2
Výroba surového železa

## Slide 3
- 30 až 40 m vysoká,
15 m široká šachtová pec
z oceli, uvnitř je vyzděna
ohnivzdorným materiálem
- pracuje nepřetržitě až 10 let,
pak odstávka (opravuje se)
vysoká pec

## Slide 4
1) železná ruda
magnetit Fe3O4
hematit Fe2O3
limonit Fe2O3 . n H2O
siderit FeCO3
suroviny
magnetit
hematit
limonit
siderit

## Slide 5
2) koks (z černého uhlí)
- je to téměř čistý uhlík
a slouží k redukci železa
3) vápenec CaCO3
- napomáhá tvoření strusky

## Slide 6
- vysoušení surovin:
Fe2O3 . nH2O → Fe2O3 + nH2O
- spalování koksu:
C + O2 → CO2
CO2 + C → 2CO
- redukce železa:
Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
reakce, které probíhají ve vysoké peci:
- odpich surového železa a strusky
ze spodní části vysoké pece se provádí vždy asi po 2 - 3 hodinách

## Slide 7
odpich železa

## Slide 8
vylévání strusky
struska - plave na roztaveném železe
a chrání ho před oxidací kyslíkem
- používá se ve stavebnictví

## Slide 9
v ČR jsou vysoké pece v Ostravě –
ArcelorMittal Steel Ostrava
a v Třineckých železárnách

## Slide 10
- obsahuje asi 4% C, dále Mn, Si, P, S,…
- litina je pevná, tvrdá, ale křehká
- většina se dále upravuje na ocel
- použití: radiátory, kotle, kašny, krby, grily,
poklopy na kanál, brány, mříže
surové železo neboli litina

## Slide 11
- z litiny se v ocelárnách vyrábí různé druhy ocelí
- zkujňování oceli – odstraňování uhlíku a dalších
prvků z roztavené litiny
- ocel obsahuje maximálně 1,7% uhlíku
- ocel je pružnější a dá se obrábět
- vlastnosti oceli se vylepšují také přidáním
některých dalších kovů (Cr, Ni, V, W, Ti,…)
- použití: nářadí, kolejnice, mosty, stavební nástroje,
nerez ocel, lékařské nástroje, turbíny, …
výroba oceli

## Slide 13
doplň text:
Surové železo se vyrábí v hutích ve ………………... .
Surovinou pro výrobu železa jsou ………………..,
……… a …………… .
Mezi železné rudy patří ……….…., limonit, …..….…,
a siderit.
Ve vysoké peci za vysokých teplot probíhá redukce
…….…. . Surové železo neboli ……… se usazuje
na dně, na něm plave …………. .
Jednou za 2 – 3 hodiny se provádí ………… železa
a strusky. Litina má vysoký obsah …..……, který
způsobuje, že je litina ..……., ale zároveň ………... .
Proto se většinou zpracovává v ..………..….. na …... .
Její vlastnosti se vylepšují přidáním ………, např. …….
vysoké peci
pevná
ocel
ocelárnách
Cr, Ni
kovů
hematit
magnetit
železa
litina
struska
odpich
uhlíku
křehká
železné rudy
koks
vápenec

## Slide 14
Zdroje obrázků:
http://i3.cn.cz/1151299946_200606260004_EEE_1.jpg
http://www.slideshare.net/kchtul/che-kovy
http://www.pavelzubek.cz/photos/vysoka-pec-arcelormittal-ostrava-cz-238.jpg
http://www.topgeo.de/bilder/magnetit_11144.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Mineral_Olixisto_GDFL101.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Mineral_Limonita_GDFL120.jpg
https://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fotv/siderit_2.jpg
http://img.ihned.cz/attachment.php/930/31043930/iost58EF7MNOjl6PQdfhqrz1w29ARVmn/nwr-koksovna-okk-kokosovny.JPG
http://www.abcservice.cz/img_sortiment/sor_2435.jpg
http://im.novinky.cz/mynews/512/55127-top_foto1-nr7uf.jpg
http://www.dolnioblastvitkovice.cz/default/file/download/id/14116/inline/1
http://kodiak.rajce.idnes.cz/Ing._Stach_-_Vysoke_pece_Nova_hut/#Odpich_suroveho_zeleza_pres_piskove_loze_do_veronik.JPG
http://www.trz.cz/images/struska_vylevani.jpg
http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1132722.jpeg
http://kamna.unas.cz/image001.jpg
http://g.denik.cz/1/60/5205897-praha-poklop-kanal-25_denik-380.jpg
http://www.mival.cz/storage/photo/eshop/large/litinovy_plot_vcetne_brany_01.jpg
https://kotly.com.pl/produkty_img/2487/0611489ab34d2d28b25e9fbd743383ce.jpg
http://www.tptools.cz/fotky10481/fotos/gen320/gen__vyr_1364gril-litina.jpg
http://www.naradiweb.cz/wp-content/uploads/2010/08/naradi-1-300x251.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Eiffelova_vez_2006.jpg
http://www.vseprokuchyne.cz/cms/vseprokuchyne/products/kuchynske-nadobi/sada-hrncu-berghoff-zeno.jpg
http://www.stribrne-sperky-nausnice.cz/fotky18038/fotos/_vyrn_5507___naramky_chirurgicka_ocel.jpg
http://www.edb.cz/grmat/poptavky/36470x1.jpg
http://www.svet-bydleni.cz/wp-content/uploads/2013/11/Akros1.jpg